## Slide 1: 操作系统课程设计

## Slide 2: 一．目的
掌握Linux操作系统的使用方法；
了解Linux系统内核代码结构；
掌握实例操作系统的实现方法。

## Slide 3: 二．设计内容
掌握Linux操作系统的使用方法，包括键盘命令、系统调用；掌握在Linux下的编程环境。
编一个C程序，其内容为实现cp/文件拷贝的功能；(使用系统调用open/read/write,实现cp命令..)
编一个C程序，其内容为分窗口同时显示三个并发进程的运行结果。要求用到Linux下的图形库(gtk/Qt), 如三个进程实现誊抄的演示。

## Slide 4
掌握系统调用的实现过程，通过编译内核方法，增加一个新的系统调用。另编写一个应用程序，调用新增加的系统调用。
实现的功能是：文件拷贝；
3．掌握增加设备驱动程序的方法。通过模块方法，增加一个新的设备驱动程序，其功能可以简单。
实现字符设备的驱动，演示简单字符键盘缓冲区或一个内核单缓冲区。

## Slide 5
4．了解和掌握/proc文件系统的特点和使用方法 （选做）
了解/proc文件的特点和使用方法
监控系统状态，显示系统中若干部件使用情况
用图形界面实现系统监控状态。
５. 设计并实现一个模拟的文件系统（选做）
多用户的多级目录的文件系统设计。
多用户、多级目录、login (用户登录)、系统初始化（建文件卷、提供登录模块）、文件的创建、文件的打开、文件的读、文件的写、文件关闭、删除文件、创建目录（建立子目录）、改变当前目录、列出文件目录、退出

## Slide 6: 三．设计说明
  1. 实现环境
windows +虚拟机linux或单独Linux分区
linux系统版本
Fedora 29
ubuntu 18.10...
内核版本: Linux-4.20.8 ...

## Slide 7: 系统安装
（1）安装VmWare虚拟机:40G以上
（2）安装Linux下载Linux源码
注意事项：
VmWare中，Linux与Windows文件互访问题。
Windows中设置共享文件夹
虚拟机中edit/preference菜单项enable共享
启动Linux后places菜单项/connet to server/windows share
VMTOOLS

## Slide 8
安装Linux
版本问题
超级用户root
软件包的安装
/etc/apt/soruces.lists 修改源
system/administration/language support 中文支持
system/administration/synaptic package manager 安装 libncursesw5-dev grub
源码下载
wget source http://www.kernel.org/...source code
tar -xjvf linux-2.6......

## Slide 9: Linux文件系统目录结构
/dev:dev是device（设备）的缩写。这个目录下是所有Linux的外部设备，在Linux中设备和文件是用同种方法访问的。例如：/dev/hda代表第一个物理IDE硬盘；
/etc:这个目录用来存放系统管理所需要的配置文件和子目录；
/lib:这个目录里存放着系统最基本的动态链接共享库，几乎所有的应用程序都须要用到这些共享库；

## Slide 10
/usr: 这是最庞大的目录，我们要用到的应用程序和文件几乎都存放在这个目录下。其中包含以下子目录:
/usr/include:Linux下开发和编译应用程序需要的头文件，在这里查找；
/usr/lib:存放一些常用的动态链接共享库和静态档案库；
/usr/local:这是提供给一般用户的目录，在这里安装软件最适合；
/usr/man:帮助文档的存放目录；
/usr/src: 由rpm安装的Linux开放的源代码就存在这个目录。

## Slide 11
Linux内核源程序的文件组织
Linux核心源代码位于http://www.kernel.org/
编号约定：任何偶数的核心（例如2.4.7）都是一个稳定的发行的核心，而任何奇数的核心（例如2.1.42）都是一个开发中的核心。
核心源程序的文件按树形结构进行组织，简要介绍目录结构如下：

## Slide 12
arch:arch子目录包括了所有和体系结构相关的核心代码。它的每一个子目录都代表一种支持的体系结构，例如i386就是关于intel cpu及与之相兼容体系结构的子目录，PC机一般都基于此目录；
drivers:放置系统所有的设备驱动程序;每种驱动程序又各占用一个子目录，如/block下为块设备驱动程序；
include:include子目录包括编译核心所需要的大部分头文件。与平台无关的头文件在include/linux子目录下，与 intel cpu相关的头文件在include/asm-i386子目录下；

## Slide 13
init:这个目录包含核心的初始化代码(注：不是系统的引导代码)，包含两个文件 main.c和version.c，这是研究核心如何工作的一个非常好的起点；
mm:这个目录包括所有独立于 cpu 体系结构的内存管理代码，如页式存储管理内存的分配和释放等，而和体系结构相关的内存管理代码则位于arch/*/mm/；
kernel:主要的核心代码，此目录下的文件实现了大多数Linux系统的内核函数，如进程调度sched.c，同样，和体系结构相关的代码在arch/*/kernel中。

## Slide 14
Linux编程环境
1、函数库
glibc :要构架一个开发环境，glibc是必不可少的，它是Linux下C的主要函数库。
2、编译器
gcc(GNU CCompiler)是GNU推出的功能强大、性能优越的多平台编译器，gcc编译器能将C、C++语言源程序、汇编程序和目标程序编译、连接成可执行文件.
3、系统头文件
glibc_header
缺少了系统头文件 ,就会无法编译C源程序
4、其他软件: vi, rpm , tar, binutils, make

## Slide 15
软件包管理:system-config-packges
程序调试
gdb
gcc –g

## Slide 16
Linux的图形编程
X-Window已经成为了Unix/Linux图形界面的标准。 MIT 1984
X-Window分为三个层次：
1） X-SERVER，与显卡相关的中间层
服务程序用来控制实际的显示设备和输入设备(键盘和鼠标或其他输入设备)根据客户程序请求建立窗口、在窗口中画图形、图像和文字；
2） X-Window底层库，是最低实现层(XLib)；
3）窗口管理器，实现最终用户界面: 最常见的是KDE（K Desktop Environment）和GNOME（GNU Network Object Model Environment）。
X-Window基于一种客户机/服务器的思想。应用程序可以使用底层的Xlib API、也可以使用高级一些的QT、GTK＋等图形用户界面库。

## Slide 17
gtk
http://www.gtk.org
具有OO特色的C语言框架，
qt
http://www.trolltech.com
C++ 图形用户界面库
跨平台
面向对象 ，模块化程度非常高，可重用性较好
有丰富的 API和控件 支持 2D/3D 图形渲染，支持 OpenGL

## Slide 18
编写gtk程序
1 初始化Gtk
2 建立控件 3 登记消息与消息处理函数
4 执行消息循环函数gtk_main()
只有gtk_main_quit()函数才能停止Gtk+的执行，从而最终退出应用程序。把gtk_main_quit()函数放在某个消息处理函数之中
编译和执行
程序中用到Gtk+函数或定义的每一部分必须包含gtk/gtk.h文件，此外，还必须连接若干库。
gcc hello.c -o hello `gtk-config --cflags``gtk-config --libs` 反引号（在键盘上位于字符1的左边
chmod -777 hello”将hello设定为可执行的文件。

## Slide 19
Linux系统调用
Linux内核中设置了一组用于实现各种系统功能的子程序，称为系统调用。用户可以通过系统调用命令在自己的应用程序中调用它们。
系统调用 核心态 操作系统核心提供
普通的函数调用 用户态 函数库或用户自己提供
很多已经被我们习以为常的C语言标准函数，在Linux平台上的实现都是靠系统调用完成的，如 open(), close(), fork() .所以如果想对系统的原理作深入的了解，掌握各种系统调用是初步的要求。

## Slide 20
系统调用工作原理 不能访问内核所占内存空间也不能调用内核函数。
进程调用一个特殊的指令，这个指令会跳到一个事先定义的内核中的一个位置。在Intel CPU中，由中断INT 0x80实现。 (与DOS功能调用int0x21很相似) 跳转到的内核位置叫做system_call。检查系统调用号，这个号码代表进程请求哪种服务。然后，它查看系统调用表(sys_call_table)找到所调用的内核函数入口地址。接着，就调用函数，等返回后，做一些系统检查，最后返回到进程（或到其他进程，如果这个进程时间用尽）。
系统调用号 表示数组sys_call_table[]中的位置。
文件../Arch/i386/kernel/entry.S中：
Entry(system_call_table)

## Slide 21
如何使用系统调用 #include<linux/unistd.h> /*定义宏_syscall1*/ #include< time.h > /*定义类型time_t*/ _syscall1(time_t,time,time_t *,tloc) /*宏，展开后得到time()函数的原型*/ main(){ time_t the_time; the_time=time((time_t *)0); /*调用time系统调用*/ printf("The time is %ld\n",the_time); } 标准的系统调用的形式，宏_syscall1()展开来得到一个函数原型，如果把程序改成下面的样子，程序也可以运行得同样的结果。 #include< time.h > main(){ time_t the_time; the_time=time((time_t *)0); /*调用time系统调用*/ printf("The time is %ld\n",the_time); } time.h中已经用库函数的形式实现了time这个系统调用，省掉了调用_syscall1宏 大多数系统调用都在各种C语言函数库中有所实现，一般情况下，都调用普通的库函数

## Slide 22
自2.6.19版本开始，_syscall宏被废除，改为使用syscall函数，通过指定系统调用号和一组参数来调用系统调用。
syscall函数原型为： int syscall(int number, ...) ; 其中number是系统调用号，number后面应顺序接上该系统调用的所有参数。

## Slide 23
增加一个新的系统调用
实现方式
把新的系统调用永久性的加入内核中，需要编译生成新的内核；
以模块的方式加入系统调用,可在运行时添加,不须重新编译内核。
要求：采用编译内核方式！

## Slide 24
编译内核---生成核心映像
#bzip2 –d linux-2.6.6.tar.bz2
#tar xvf linux-2.6.6.tar
#cd /linux-2.6.6
#make menuconfig
存盘退出，生成内核配置文件
#make bzImage
#cp /linux-2.6.6/arch/i386/boot/bzImage /boot/vmlinuz-2.6.6

## Slide 25
编译内核---生成对应核心模块
#make modules
#make modules_install
modules安装到/lib/modules/2.6.6
# cd /boot
# mkinitramfs -o initrd.img-2.6.38 2.6.38

## Slide 26
修改 /boot/grub/grub.cfg如下：（grub.conf)
## BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
menuentry 'Ubuntu, with Linux 2.6.32-21-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod ext2
set root='(hd0,1)'
search --no-floppy --fs-uuid --set 0475d08a-69a2-4d39-9967-186bc4e16153
linux /boot/vmlinuz-2.6.32-21-generic root=UUID=0475d08a-69a2-4d39-9967-186bc4e16153 ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.32-21-generic
}
menuentry 'Ubuntu, with Linux 2.6.32-57-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod ext2
set root='(hd0,1)'
search --no-floppy --fs-uuid --set 0475d08a-69a2-4d39-9967-186bc4e16153
linux /boot/vmlinuz-2.6.32-57-generic root=UUID=0475d08a-69a2-4d39-9967-186bc4e16153 ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.32.57
}

## Slide 27
修改timeout的值
重启系统，进入新内核

## Slide 28: Ubuntu 14.04+linux 3.xx+grub 2
make menuconfig
make bzImage -j8
make modules -j8
make modules_install
make install
注：
linux 3.18 linux 3.8 成功；
linux 3.11 图形界面登录失败；

## Slide 29
直接修改/etc/default/grub(然后update-grub)
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
此配置将影响菜单显示。若设置此选项,将在此时间内隐藏菜单而显示引导画面。
菜单将会被隐藏,除非在此行开头加上一个 # 符号。(# GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0)。
若是大于 0 的整数,系统将会依此配置的秒数暂停,但不会显示菜单。 0 则菜单不会显示,也不会有延迟。
使用者可以在启动时按住 SHIFT 键不放以强制显示菜单。
启动过程中,系统将会检查 SHIFT 键状态。若无法辨识按键状态,会有一个短时间的延迟让使用者可通过按下 ESC 键来显示菜单。
GRUB__TIMEOUT=10 菜单显示时间

## Slide 30
增加系统调用步骤
修改系统调用表，在文件arch/i386/kernel/entry.S中添加: （arch/x86/kernel/syscall_table_32.S)
. long SYMBOL_NAME(sys_mySysCall)()
.long sys_rt_tgsigqueueinfo /* 335 */
.long sys_perf_event_open
.long sys_test
修改NR_syscalls (nr_syscallls,entry_32.S)
定义系统调用号，
在文件/usr/src/linux/include/asm_i386/unistd.h中添加:
#define __NR_mySysCall 2xx

## Slide 31
添加自己的代码，修改kernel/sys.c：
asmlinkage int sys_mySysCall(arg1 , arg2…)
{ …………
}
SYSCALL_DEFINE2(test,char *,src,char *,dst)
{
........
}

## Slide 32
重新编译内核，进入新内核，编写测试程序
asmlinkage int sys_mysyscall(struct timeval * tv)
test.c
#include </linux-2.6.6/include/asm/unistd.h>
/* 根据参数个数，使用_syscall0到_syscall6来定义*/
_ syscall1(int, mysyscall, struct timeval *, thetime)
Main(){
mysyscall(&tv);
}
*测试程序的头文件
syscall(337,para1,para2);

## Slide 33: 2.6内核
修改linux-source-2.6.31/kernel/sys.c
在linux-source-2.6.31/arch/x86/kernel/syscall_table_32.S 中添加：如: .long sys_mycall /* 341 */
在linux-2.6.31/arch/x86/include/asm/unistd_32.h中添加如： #define __NR_mycall 序号
重新配置编译内核即可

## Slide 34: 3.X内核
linux-3.8.4/kernel/sys.c 文件末尾添加新的系统调用函数
在arch/x86/syscalls/syscall_32.tbl下添加新的系统调用号
(注意与arch/x86/syscalls/syscall_64.tbl的区别)
重新编译即可

## Slide 35: 常见问题
sys_open、sys_read与open、read (vfs_read,filep_read....)
get_fs()、get_ds()、set_fs()等函数的使用
printk
步骤：分三步
step1:不做修改，生成系统并能成功引导
step2:系统调用的功能为返回一常数，能生成系统并成功引导、测试成功调用
step3:文件拷贝

## Slide 36
Linux内核模块和设备驱动程序
参考书： 《 Linux Device Drvier 2 》
《 Linux设备驱动开发详解》宋宝华
内核模块
LKM Loadable Kernel Modules
Linux核心是一种monolithic类型的内核，即单一的大核心
另外一种形式是MicroKernel，核心的所有功能部件都被拆成独立部分， 这些部分之间通过严格的通讯机制进行联系。
linux内核是一个整体结构，因此向内核添加任何东西.或者删除某些功能 ，都十分困难 。为了解决这个问题，引入了模块机制，从而可以动态的在内核中添加或者删除模块。模块一旦被插入内核,他就和内核其 他部分一样。

## Slide 37
模块的实现机制:
Linux为我们提供了两个命令：使用insmod来显式加载核心模块，使用rmmod来卸载模块。同时核心自身也可以请求核心后台进程kerneld来加载与卸载模块。
对于每一个内核模块来说，必定包含两个函数：
int init_module() 这个函数在插入内核时启动,在内核中注册一定的功能函数。
int cleanup_module() 当内核模块卸载时，调用它将模块从内核中清除。
参见：“从 2.4 到 2.6：Linux 内核可装载模块机制的改变对设备驱动的影响”
http://www.ibm.com/developerworks/cn/linux/l-module26/
以下是2.6.x核心模块基本框架：

## Slide 38
#define MODULE
#define __KERNEL__
#include <linux/module.h>
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/config.h>
#include <linux/version.h>
int init_module(void)
{
printk("<1>Hello,world\n");return 0;
}
void cleanup_module(void)
{
printk("<1>Goodbye cruel world\n");
}
kernel 2.6.6 模块定义

## Slide 39
#define MODULE
#define __KERNEL__
#include <linux/module.h>
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/config.h>
#include <linux/version.h>
int init_module_func(void)
{
printk("<1>Hello,world\n");return 0;
}
void cleanup_module_func(void)
{
printk("<1>Goodbye cruel world\n");
}
module_init(init_module_func);
module_exit(cleanup_module_func);
MODULE_LICENSE("GPL");
kernel 2.6.9 模块定义

## Slide 40
ifneq ($(KERNELRELEASE),)
#kbuild syntax.
#模块的文件组成
#mymodule-objs :=sschar_dev.o
#生成的模块文件名
obj-m := sschar_dev.o
else
PWD :=$(shell pwd)
KVER :=$(shell uname -r)
KDIR :=/lib/modules/$(KVER)/build
all:
$(MAKE) -C $(KDIR) M=$(PWD)
clean:
# rm -f *.cmd *.o *.mod *.ko
rm -rf .*.cmd *.o *.mod.c *.ko .tmp_versions
# $(MAKE) -C $(KDIR) M=$(PWD) clean
endif
通用的Makefile

## Slide 41
问题：为什么要用printk ?
只能使用内核提供的函数

## Slide 42
模块为了使用所需核心资源（函数和变量）所以必须能够找到它们。例如模块需要调用核心内存分配函数kmalloc()来分配 内存。模块在加载前并不知道kmalloc()在内存中何处，这样核心必须在加载这些模块前修改模块中对 kmalloc()的引用地址。核心在其核心符号表中维护着一个核心资源链表这样当加载模块时它能够解析出模块 中对核心资源的引用。
当试图卸载某个模块时，核心需要知道此模块是否已经没有被使用，同时它需要有种方法来通知将卸载模块。 模块必须能够在从核心删除之前释放其分配的所有系统资源，如核心内存或中断。当模块被卸载时，核心将从核心符号表中删除所有与之对应的符号。

## Slide 43
  Linux内核中的设备驱动程序是一组常驻内存的具有特权的共享库，是低级硬件处理例程。
  对用户程序而言，设备驱动程序隐藏了设备的具体细节， 对各种不同设备提供了一致的接口，一般来说是把设备映射为一个特殊的设备文 件，用户程序可以象对其它文件一样对此设备文件进行操作。
  Linux支持3种设备：字符设备、块设备和网络设备。设备由一个主设备号和一个次设备号标识。主设备号唯一标识了设备类型， 即设备驱动程序类型，它是块设备表或字符设备表中设备表项的索引。次设备号 仅由设备驱动程序解释 .,一般用于识别在若干可能的硬件设备中，I/O请求所涉 及到的那个设备。

## Slide 44
一个典型的驱动程序,大体上可以分为这么几个部分:
注册设备：
在系统初启,或者模块加载时候,必须将设备登记到相应的设备数组,并返回设备的主设备号；
定义功能函数：
对于每一个驱动函数来说，都有一些和此设备密切相关的功能函数。以最常用的块设备或者字符设备来说，都存在着诸如 open()、read()这一类的操作。当系统调用这些调用时，将自动的使用驱动函数中特定的模块。来实现具体的操作；
卸载设备：
在不用这个设备时,可以将它卸载，主要是从/proc 中取消这个设备的特殊文件。

## Slide 45
实现
linux中的大部分驱动程序,是以模块的形式编写的，可以像内核模块一样在需要的时候动态加载 ，不使用时卸载；
注册设备：register_chrdev(…)在init_module()中调用此函数用来注册设备。
卸载设备：unregister_chrdev(…)在cleanup_module()中调用此函数用来卸载设备。
int register_chrdev(unsigned int major, const char * name, struct file_operations *fops)
int unregister_chrdev(unsigned int major, const char * name)

## Slide 46
由于用户进程是通过设备文件同硬件打交道,对设备文件的操作方式不外乎就 是一些系统调用,如 open,read,write,close...., 但是如何把系统调用和驱动程序关联起来呢?
struct file_operations {
int (*seek) (struct inode * ,struct file *, off_t ,int);
int (*read) (struct inode * ,struct file *, char ,int);
int (*write) (struct inode * ,struct file *, off_t ,int);
int (*select) (struct inode * ,struct file *, int ,select_table*);
int (*ioctl) (struct inode * ,struct file *, unsined nt ,unsigned long);
。。。
}；
编写 设备驱动程序的主要工作就是编写子函数,并填充file_operations的各个域

## Slide 47
unsigned int test_major = 0;
static int open_test(struct inode *inode,struct file *file )
{ …return 0; }
static void release_tibet(struct inode *inode,struct file *file )
{ … }
struct file_operations test_fops = {
.open = open_test,
.release = release_tibet,};
int init_module(void) { //2.6.6与2.6.9见前面的模块定义
int result;
result = register_chrdev(0, "test", &test_fops);
if (result < 0) return result;
if (test_major == 0) test_major = result; return 0;
}
void cleanup_module(void)
{ unregister_chrdev(test_major, "test");
}

## Slide 48
编译驱动程序并安装
gcc -O2 -DMODULE -D__KERNEL__ -c test.c -o test.o
insmod -f test.o
在2.6.X中，使用前面的Makefile直接make就可以
如果安装成功，在/proc/devices文件中就可以看到设备test, 并可以看到它的主设备号。
cat /proc/devices | awk "\\$2==\"test\" {print \\$1}"
创建设备文件
mknod /dev/test c major minor (c是指创建字符设备 )
Major主设备号 minor 从设备号（设为0）
测试驱动程序
Void main(){
testdev = open("/dev/test",O_RDWR);
…..
}

## Slide 49
内存申请和释放
kmalloc()和kfree()。用于在内核模式下申 请和释放内存。
void *kmalloc(unsigned int len,int priority);
void kfree(void *__ptr);
与用户模式下的malloc()不同，kmalloc()申请空间有大小限制。长度是2的整 次方。可以申请的最大长度也有限制。另外kmalloc()有priority参数，通常使用 时可以为GFP_KERNEL，如果在中断里调用用GFP_ATOMIC参数，因为使用GFP_KERNEL 则调用者可能进入sleep状态，在处理中断时是不允许的。 kfree()释放的内存必须是kmalloc()申请的。如果知道内存的大小，也可以用 kfree_s()释放。

## Slide 50
用户空间和内核空间的数据交换
verify_area:
运行在核心态的进程经常需要访问用户地址空间的内容，为了保护内核不受错误信息的攻击，需要验证这些从用户空间传入的地址信息的正确性。
copy_to_user, put_user:
将数据从内核空间移到用户空间
copy_from_user,get_user:
将数据从用户空间移到内核空间

## Slide 51
申请中断和释放中断的调用
request_irq()、free_irq()
I/O端口的存取使用：
inb(); inb_p(); outb(); outb_p();
打印信息
int printk(const char* fmt, ...);
调试的主要手段

## Slide 52
5、proc文件系统
Linux的PROC文件系统是进程文件系统和内核文件系统的组成的复合体,是将内核数据对象化为文件形式进行存取的一种内存文件系统, 是监控内核的一种用户接口. 它拥有一些特殊的文件（纯文本），从中可以获取系统状态信息。
（１）系统信息
与进程无关,随系统配置的不同而不同.
命令procinfo可以显示这些文件的大量信息
（２）进程信息
系统中正在运行的每一个用户级进程的信息。

## Slide 53: 系统信息
/proc/cmd/line:内核启动的命令行
/proc/cpuinfo:CPU信息
/proc/stat:CPU的使用情况、磁盘、页面、交换、所有的中断、最后一次的启动时间等。
/proc/meminfo:内存状态的有关信息。

## Slide 54: 进程信息
/proc/$pid/stat
/proc/$pid/status
/proc/$pid/statm
……etc

## Slide 55: 监控系统的功能
通过读取proc文件系统，获取系统各种信息，并以比较容易理解的方式显示出来。
使用 GTK+ 下的c语言开发。
具体包括：

## Slide 56: 功能清单
(1)获取并显示主机名
(2)获取并显示系统启动的时间
(3)显示系统到目前为止持续运行的时间
(4)显示系统的版本号
(5)显示cpu的型号和主频
(6)同过pid或者进程名查询一个进程，并显示该进程的详细信息，提供杀掉该进程的功能。

## Slide 57: 功能清单（续）
(7)显示系统所有进程的一些信息，包括pid，ppid，占用内存大小，优先级等等
(8)cpu使用率的图形化显示(2分钟内的历史纪录曲线)
(9)内存和交换分区(swap)使用率的图形化显示(2分钟内的历史纪录曲线)
(10)在状态栏显示当前时间
(11)在状态栏显示当前cpu使用率

## Slide 58: 功能清单（续）
(12)在状态栏显示当前内存使用情况
(13)用新线程运行一个其他程序
(14)关机功能
----参照WINDOWS的任务管理器，实现其中的几个功能。

## Slide 59: 与proc文件系统中特定文件的关系
功能(1)：/proc/sys/kernel/hostname
功能(2)：/proc/uptime
功能(3)：/proc/uptime
功能(4)：/proc/sys/kernel/ostype ,
/proc/sys/kernel/osrelease
功能(5)：/proc/cpuinfo

## Slide 60: 与proc文件系统中特定文件的关系
功能(6)：/proc/(pid)/stat
功能(7)：/proc/(pid)/stat,
/proc/(pid)/statm
功能(8)：/proc/stat
功能(9)：/proc/meminfo
功能(10)：未使用proc文件系统
功能(11)：/proc/stat

## Slide 61: 与proc文件系统中特定文件的关系
功能(12)：/proc/meminfo
功能(13)：未使用proc文件系统
功能(14)：未使用proc文件系统

## Slide 62: 6、小型文件系统
（1）设计手段
1) 创建一个1M 磁盘空间的文件来作为文件系统的空间;
2）文件卷的组织：将文件卷分块、用位示图来管理；块的大小可设成512字节，块数为512块，可用第0#块作为管理块,1#块作为位示图；
3）系统结构
（a） 块管理层：
分块分配、块回收、块读、块写等
（b） 文件控制块层（FCB）
目录查找namei（），iget（），iput（）
（c） 文件管理层
具有打开文件 open（ ），close（ ）等；
（d） 命令解释层

## Slide 63: 6、小型文件系统（2）
4）数据结构
（a） 目录结构
（b） FCB结构
（c） 打开文件结构
（d） 用户结构
注：核外程序。可以做成字符界面或图形界面。

## Slide 64: 考核要求
1．必须独立完成课程设计内容，不分小组，不能有相同的拷贝。
2．上机考试：学生根据老师提出的要求，演示所完成的系统；并回答老师的问题。
3. 第一周四8:00全体到实验室做中期检查，只检查1、2题；
第二周 周四8:00：最后检查
按学号次序逐个检查
4、评分方法：
完成1、2题，得50-55分；
完成1、2、3题，得55-65分；
完成1、2、3、4（5）题，得65--85分；
报告：10分
5．上交：课程设计报告(打印/电子档)，内容包括调试记录和程序清单(附注释)。第六周五前以班为单位交指导老师。

## Slide 65: 考勤要求
每天签到

## Slide 66: 课程设计报告
封面
目录
1课程设计目的
2 环境搭建
3 设计内容一：熟练掌握Linux编程环境
3.1 试验目的
3.2 试验内容
3.3 试验设计
3.4 试验环境及步骤
3.5 程序清单
3.6 调试记录及运行结果

## Slide 67: 参考资料
Linux的“man”帮助！
《Linux内核2.4版源代码分析大全》
《Linux内核源代码分析》
《Linux编程白皮书》
www.google.com
bbs.whnet.edu.cn
www.csdn.net
…………etc.